КРАСКОПУЛЬТЫ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ

Максимальное рабочее давление жидкости . . . . . . . . . . 3500 фунтов/кв.дюйм (24,1 МПа, 241 бар)

Минимальное рабочее давление воздуха . . . . . . . . . . . . . . 80 фунтов/кв.дюйм (0,56 МПа, 5,6 бар)

Максимальное рабочее давление воздуха на входе . . . . . . . . 130 фунтов/кв.дюйм (0,9 МПа, 9 бар)

Максимальная температура жидкости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 °F (94 °C)

Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 фунта (1,32 кг)

Размер воздушного патрубка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 н.у. быстроразъемный ниппель

Размер патрубка для компонента A (изомер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 JIC; 1/2-20 UNF (вертлюг)

Размер патрубка для компонента B (смола) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6 JIC; 9/16-18 UNF (вертлюг)

Смачиваемые детали . . . . . . . . . . алюминий, нержавеющая сталь, углеродистая сталь с покрытием,

карбид, латунь, химически стойкие уплотнительные кольца

Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5” (191 мм) x 8,3” (703 мм) x 3,1” (79 мм)

Расход воздуха при статическом давлении

100 фут/кв.дюйм (0,7 МПа, 7 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 - 8,8 куб.фут/мин (0,03 - 0,25 м3/мин)

Расход смесительных камер с механической очисткой

и плоским наконечником (л/мин)

| Давление бар. | NF5757 с наконе-чником 12” | NF4747 с наконе-чником 12” | NF3535 с наконе-чником 12” | NF2929 с наконе-чником 8” | NF1818 с наконе-чником 8” | NF1313 с наконе-чником 8” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 2,88 | 2,52 | 1,5 | 0,9 | 0,54 | 0,36 |
| 241 | 7,24 | 6,53 | 5,17 | 2,85 | 0,86 | 0,6 |

Расход смесительных камер с механической очисткой

и круглым наконечником (л/мин)

| Давление бар. | MR9494 с наконе-чником 110 | MR8282 с наконе-чником 090 | MR6666 с наконе-чником 080 | MR5757 с наконе-чником 070 | MR4747 с наконе-чником 055 | MR3535 с наконе-чником 040 | MR2929 с наконе-чником 040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 9,5 | 7,6 | 5,66 | 3,8 | 3,5 | 2 | 1,7 |
| 92 | 18,9 |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 18,9 |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | 18,9 |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 16,6 | 10,36 | 7,3 | 5,85 |