КРАСКОПУЛЬТЫ С ВОЗДУШНОЙ ОЧИСТКОЙ

Максимальное рабочее давление жидкости . . . . . . . . . . 3500 фунтов/кв.дюйм (24,1 МПа, 241 бар)

Минимальное рабочее давление воздуха . . . . . . . . . . . . . . 80 фунтов/кв.дюйм (0,56 МПа, 5,6 бар)

Максимальное рабочее давление воздуха на входе . . . . . . . . 130 фунтов/кв.дюйм (0,9 МПа, 9 бар)

Максимальная температура жидкости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 °F (94 °C)

Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 фунта (1,13 кг)

Размер воздушного п\атрубка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 н.у. быстроразъемный ниппель

Размер патрубка для компонента A (изомер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 JIC; 1/2-20 UNF (вертлюг)

Размер патрубка для компонента B (смола) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6 JIC; 9/16-18 UNF (вертлюг)

Смачиваемые детали . . . . . . . . . . алюминий, нержавеющая сталь, углеродистая сталь с покрытием,

карбид, латунь, химически стойкие уплотнительные кольца

Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6” (191 мм) x 8” (206 мм) x 3,3” (84 мм)

Расход воздуха при статическом давлении

100 фут/кв.дюйм (0,7 МПа, 7 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 - 8,8 куб.фут/мин (0,03 - 0,25 м3/мин)

Расход смесительных камер с воздушной очисткой

и плоским наконечником (л/мин)

| Давление бар. | Камера 02 с наконечником 16-18” | Камера 01 с наконечником 16-18” | Камера 00 с наконечником 8-10” | Камера 000 с наконечником 8-10” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 3,43 | 2,52 | 2,52 | 1,26 |
| 241 | 9,04 | 6,87 | 5,7 | 2,98 |

Расход смесительных камер с воздушной очисткой

и круглым наконечником (л/мин)

| Давление бар. | Камера 05 | Камера 04 | Камера 03 | Камера 02 | Камера 01 | Камера 00 | Камера 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 9,31 | 5,25 | 4,82 | 3 | 2 | 1,74 | 0,5 |
| 107 | 18,9 |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 18,9 |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  | 18,9 |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 15,4 | 9,63 | 6,41 | 3,2 |